## Slide 1
孤城
THE ISOLATED FORTRESS
VR历史仿真交互项目 | 重回公元 75 年的疏勒城 | 陈琦 2023212638 王新弈 2023217674

## Slide 2
目录 CONTENTS
01
项目概述
突破传统VR 体验与文旅叙事的瓶颈， 以真实物理运动为核心的 VR 历史仿真体验。
02
制作流程
在Unity中制作Pico VR项目各个步骤：导包及场景创建
03
运行流程
4个场景，一个核心主场景；进入主场景后的攻防战
04
核心玩法详解
在城墙上射击压制敌军 · 与攻城士兵格斗
05
技术实现
重要逻辑（箭雨物理等）、美术实现
06
性能优化
对象池 · 等
07
问题与解决
SDK 兼容性修复
08
价值延伸
文旅 · 教育

## Slide 3
行业之困：VR 体验与文旅叙事的双重瓶颈
VR 交互设计的三大极端
✗ 被动观看
传统 360° 全景视频让体验者沦为被动的摄像机，缺乏交互性，难以产生代入感。
✗ 粗暴移植
直接将 PC 游戏的 UI 点击与摇杆移动移植到 VR，破坏沉浸感，极易产生眩晕。
✗ 体感脱节
身体真实动作与虚拟反馈不一致，捕捉延迟或错位，让用户产生割裂感，体验不自然。
文旅与历史叙事的三大困境
遗址"沉默"
静态遗址难以向游客讲述背后的英雄史诗，历史厚度被稀释。
形式单一
传统展板和讲解词冲击力有限，难以形成深刻的记忆与情感共鸣。
体验同质化
缺乏互动性与参与感，难以吸引年轻游客，文化吸引力不足。

## Slide 4
历史背景：疏勒孤城，十三人归玉门
公元 75 年 · 围城
东汉重设西域都护府，耿恭出任戊己校尉。北匈奴数万大军围疏勒城，截断涧水。
绝境 · 坚守
粮尽，煮铠甲弓弩，食其筋革。匈奴单于遣使以"降则封白屋王、妻以女子"诱降，耿恭手刃来使
公元 76 年 · 救援
汉章帝发张掖、酒泉、敦煌三郡及鄯善兵七千余人出玉门关救援。至疏勒，城中仅余二十六人
76年正月 · 十三人归玉门
随援军且战且退，三月至玉门关，仅剩十三人。中郎将郑众上疏："恭之节义，古今未有"。时人称其"节过苏武"

## Slide 5
项目概述：重塑历史的具身感
项目定位
一款以东汉历史为背景的VR体感交互系统，摒弃传统游戏的虚拟操控，以“无摇杆”战斗系统，让玩家身临其境，亲身诠释戍边将士的热血与忠诚。
核心玩法
玩家化身耿恭驻守疏勒城，用身体动作完成格挡、挥砍、射箭等攻防操作。在匈奴铁骑的围攻下，通过真实的肢体反馈，体验孤城绝境中步步惊心的生存与反击。
设计理念
以体感交互为核心，以英雄故事为魂，在绝境坚守中引发玩家对忠诚、勇气与希望的情感共鸣。

## Slide 6
制作流程：PICO Integration SDK 接入
PICO VR 设备接入 Unity 分为三个步骤：注册开发者账号并创建应用获取 APP ID、配置 Unity 开发环境并导入 SDK、完成项目参数设置。
注册 PICO 开发者账号并创建应用
前往 PICO 开发者平台注册账号并获取 APP ID，在 Unity 中通过 PICO → Platform Settings 填入。
配置 Unity 开发环境并导入 SDK
官网下载SDK，在 Unity 的 Package Manager 中选中 本地 package.json 完成导入。
XR 插件、Player 参数与 APP ID 配置
按照Project Validation的各项要求、建议逐个修改项目配置
▌构建 APK 并安装到 PICO 设备
确保所有需要场景已添加到 Scenes In Build 列表。通过 USB 连接 PICO 设备，点击 Build And Run 生成 APK 文件并安装、运行。

## Slide 7
制作流程：VR 场景搭建
创建 PICO Controller
在菜单 +->PICO Building Blocks 下 PICO Controller Tracking组件作为 VR 交互根节点。
配置 TrackedDeviceGraphicRaycaster 与 XRUIInputModule
在需要交互的 Canvas 上挂载 TrackedDeviceGraphicRaycaster 组件，替换默认的 GraphicRaycaster，让它接收来自 XR 设备的射线事件。在场景的 EventSystem 上挂载 XRUIInputModule 组件，替换默认的 StandaloneInputModule，负责将射线事件分发给 UI。
制作其余场景
其余场景、物体制作和正常3D项目一致
挂载 XRRayInteractor
在 XR Controller 的左右手控制器上挂载 XRRayInteractor 组件，让手柄向前发射射线，用于检测前方物体和 UI 元素。

## Slide 8
制作流程：逻辑代码编写

## Slide 9
场景流程：
BootScene（根场景）
启动加载 → BootLoader 自动跳转至开始菜单
存放全局Don’t Destroy Onload管理器比如Audio Manager、 Scene Changer，防止重复生成
Scene2_city_v2（战斗场景）
战斗结束 → 结束场景
玩家在城墙上面对大军，用弩箭射击防守、与冲上城墙的敌军厮杀
GameEnd（结束场景）
结算场景，文字滚动展示结局
显示历史描述，加深玩家对历史印象；点击返回主菜单，可重新开始战斗
GameStartMenu（开始菜单场景）
开始菜单 → 进入战斗/退出
巨大标题营造宏伟感，3D UI界面让玩家进入、退出

## Slide 10
战斗流程：进入场景后自动展开的攻防战
▌ 战斗时序：进入场景后自动展开的攻防战
⚔️ 敌军冲锋
敌军骑兵、攻城梯一齐前进，玩家射箭阻拦
🏹 箭雨压制
敌军后方火力支援，漫天箭雨射向城墙，玩家躲避箭矢
🛡️ 近身搏斗
敌军死士在攻城梯搭完后冲上城墙，玩家弃弩拿剑开始厮杀
多路步兵方阵 + 骑兵冲锋 + 精英死士翻墙
每 15±3 秒 200 支箭雨

## Slide 11
敌军系统：三类敌人协同进攻
攻城梯方阵
攻城梯方阵从多个出兵点同时向城墙推进，抵达城墙后开始架设云梯，梯子在 2 秒内从平放旋转竖起，为后续死士翻墙提供路径。
骑兵
骑兵冲出，目标直指城门。开局立即派出 100 匹骑兵发动第一轮冲锋，之后每 5 秒补充 20 匹，场上骑兵上限 150 匹。当玩家射杀敌人触发压制效果时，会拖慢推进速度，为城门争取喘息时间。
精英死士
死士在攻城梯方阵中跟随推进，当某一路步兵架好云梯后，沿梯子向上攀爬，翻过城墙边缘后落地，寻路追逐玩家并近身格斗，是整场战斗的"倒计时"式威胁。

## Slide 12
核心玩法：玩家射击、近身搏斗
01 / 弩箭射击——远程压制
玩家通过 VR 手柄扣动扳机，箭矢从弩口位置以 `shootForce = 2000` 的瞬时物理力向前射出。箭矢命中敌人时触发全局阻尼压制效果，箭矢伴随破空音效挂载在箭矢上跟随飞行，营造箭从耳边呼啸而过的空间感。箭矢飞行 5 秒后自动销毁，不在场景中堆积。

## Slide 13
核心玩法：玩家射击、近身搏斗
02 /拔刀迎战 ——近身搏斗
当死士翻过城墙进入追逐状态，玩家需要立刻弃弩拔刀。死士进入攻击范围后触发近战：
- 死士格挡：玩家武器砍到死士武器且死士处于 Attack 态，死士进入 Stagger，1.5 秒内无法行动。
- 死士有效攻击：死士武器碰到玩家 → 扣 25 HP + 玩家屏幕闪红。HP 归零立即战败结算，转场至结算场景。
- 玩家有效攻击：玩家武器砍到死士身体要害，死士扣血 + 进入 HitBack。
VR 渲染是双目立体画面，常规的ScreenOverlay Canvas无法正确覆盖两只眼睛的视野，会出现一只眼有红幕、另一只眼没有的问题。项目的解决方案是参考 PICO SDK 内置 `PXR_ScreenFade` 的思路——做一个面向内的红色球体，把摄像机包在里面。

## Slide 14
技术实现：Navmesh寻路
生成寻路网格
导入AI Navigation包，新建Humanoid人型类别，调整 Agent Radius（决定角色能通过的最小通道宽度）和 Step Height（可跨过的台阶高度）等参数，点击 Bake 生成寻路网格。
挂载 Agent
在需要寻路的单位上添加 NavMeshAgent 组件。关键参数包括 Speed（移动速度）、Acceleration（加速度，决定起步和停止的快慢）、Angular Speed（转向速度）、Stopping Distance（距离目标多远就停止移动）。运行中调用 agent.SetDestination传入目标坐标。
不同兵种使用
骑兵使用 NavMeshAgent 从出兵点附近随机采样有效 NavMesh 位置后生成；
死士跟随攻城梯前进时启用，翻墙攀爬时禁用，翻墙落地后重新启用并设目标为玩家位置进入追逐状态。落地后通过 Warp() 自动吸附到最近 NavMesh 点，防止悬空无法寻路。

## Slide 15
技术实现：武器
01 / 箭雨弹道模拟
以物理规律为基础，实现真实且具有强烈威胁感的箭雨效果，提升战斗沉浸感。
弹道
随机城墙上坐标向下射线检测 ，命中确定箭矢的落点。然后在 开火区域内随机采样一个点作为发射起点，固定飞行时间为 1.8 秒，反向解算出初速度、角度
02 / 近战武器实现
VR 中玩家的刀由手柄物理追踪驱动，在每帧 Update 中通过位置差除以帧时间计算武器实时速度，低于 1.5 m/s`的慢速运动直接忽略，防止手部自然微颤造成误判。
碰撞检测组件通过归属设置区分敌我武器——设为玩家时，命中敌人身体算有效攻击、命中敌人武器算格挡；设为敌人时，碰到玩家即造成伤害。

## Slide 16
技术实现：视觉效果 Shader
水墨透明：写意战场的核心基底
使用白底黑墨贴图作为输入，通过红色通道反相计算透明度，白色区域变为透明、黑色墨迹保留为不透明。配合 Alpha 混合模式渲染，使场景中的城墙和房屋呈现水墨笔触的透明质感。

## Slide 17
技术实现：视觉效果 Shader
敌方单位模型边缘带有黑色手绘风格轮廓线
法线描边："手绘感"轮廓
通过法线向量检测模型表面的转折边缘，经 Step 节点做硬边裁切，再与基础颜色进行 Lerp 混合，为模型添加手绘风格的黑色轮廓线。

## Slide 18
技术实现：视觉效果 Shader
旗帜随风飘动
顶点动画：sin(时间 × 风速 + 位置 × 频率) × 振幅
旗帜飘动：提升战场真实性
顶点动画驱动的旗帜飘动效果。旗帜表面呈波浪形起伏，沿法线方向推动顶点产生布料飘动感。水墨旗帜版本额外结合了红色通道反相透明度，带有“漢”字样，在飘动的同时保留水墨笔触质感

## Slide 19
技术实现：视觉效果
展示大雪场景的综合效果
粒子系统：雪花三层粒子叠加渲染
考虑性能，采用两套 VFX Graph 粒子系统分层叠加实现降雪效果：第一组为大尺寸雪花粒子，实例数量充足并双份排布，确保大面积降雪全域覆盖；第二组为细碎小雪粒子，数量少、排布致密，填充于大雪花间隙。二者叠加呈现大雪场景中大小雪花错落交织、同步飘落的画面质感。
地面积雪：积雪厚度、反光效果
地面使用 SG_Terrain 着色器，通过 Snow Thickness 参数控制积雪厚度。雪面与裸露地面之间通过 Edge Noise 参数混合，边缘带有噪声扰动，避免积雪与非积雪区域的生硬界线。
城墙积雪：垂直面不均匀雪量覆盖
城墙积雪通过 inkwall 着色器的噪声扰动，在垂直面上形成局部积雪、局部裸露的不均匀效果。砖墙凸起处雪量少，露出砖墙原本的材质颜色；砖缝凹陷处和城墙顶部边缘雪量多，积雪堆积更厚，呈现白色。

## Slide 20
技术实现：音效设计
叙事音 · 情绪烘托
战斗开局时播放敌方进攻号角，两种不同调性的号角声交替响起
号角之后，城墙擂鼓声持续循环，让玩家从听觉上感知战局升级的紧迫感。
音效系统 · 音效池
底层采用 8 通道挂载音效池实现空间音频。AudioManager 在场景启动时预生成 8 个 AudioSource 存入队列，需要播放音效时从队列取出一个，通过 PlayAttached 接口将音源挂载到目标物体的 Transform 上，防止声音嘈杂
战斗音 · 反馈
敌方弓弦绷紧、箭矢离弦、命中城墙完整音效层层递进形成压迫感
玩家射出的弩箭同样配有独立的破空音效，音源挂载在箭矢上跟随飞行

## Slide 21
性能优化：保证流畅体验
01. 对象池优化
箭雨、骑兵使用UnityEngine.Pool.ObjectPool<GameObject>对象池，避免Instantiate/Destroy导致的运行时 堆 上频繁的 GC 抖动
降低Garbage Collection
02. 模型与材质轻量化
精简非关键模型面数，采用ETC2等压缩纹理格式，并移除Shader中昂贵的数学运算，大幅降低显存与渲染负载。
内存占用显著减少
03. 按需禁用 NavMesh
到达城墙后 agent.enabled=false，降低寻路计算开销
计算开销降低

## Slide 22
问题解决
PICO SDK 兼容性问题
逐层排查过程：
1. 检查配置：逐一核对 PXR_ProjectSetting 各项参数（立体渲染模式、注视点渲染、Controller 类型等），确认均参照文档设置
2. 升级系统固件：将 PICO 3 系统固件升级至最新版本——闪退依旧，排除设备系统兼容问题
3. 空场景隔离测试：新建空白场景，仅保留 XR 手柄 + PICO SDK，打包测试——空场景同样闪退，排除项目自身 25+ 脚本、Shader、预制体的业务逻辑冲突
4. 对比可运行项目：对比Bilibili教程里可正常运行的 VR 项目，发现其使用 PICO SDK v3.1.0 而非 v3.4.0——怀疑 SDK 版本本身与当前 Unity/Pico 版本不兼容
5. 降级验证：前往Github上SDK的Release界面，下载老版v3.1.0，将 SDK 从 v3.4.0 降级至 v3.1.0，重新打包空场景——APK 正常运行，头显画面正常显示，确认 v3.4.0 与 Unity 2022.3.62f3c1/Pico 3 存在兼容性冲突
6. 全功能回归：将整个战斗场景迁移至 v3.1.0 环境，所有战斗系统、Shader 特效、音效功能通过验证
真机验证
PICO 3 稳定运行，全功能通过测试，VR 性能达标

## Slide 23
价值延伸
数字文旅
制作疏勒城数字建模资产，将《孤城》落地博物馆、历史景区，打造沉浸式文化体验新范式。让游客“亲身”置身历史场景，以互动形式提升文化传播的效率与深度，重构文旅体验的边界。
体感教育
携手教育机构开发历史课程配套内容，以体感交互技术为核心，让学生在沉浸式游戏中触摸历史细节，加深对历史事件与人物的理解，让知识传递更生动可感。
爱国主义教育
深度弘扬“耿恭精神”，传递忠诚、坚守、不屈不挠的民族气节。使其成为新时代下承载家国情怀、凝聚民族精神力量的爱国主义教育新载体。
从虚拟游戏到现实赋能，《孤城》构建了历史与现代的精神桥梁，让文化传承在互动体验中焕发新的生命力。

## Slide 24
孤城不孤，魂归玉门
感谢聆听